ICS 03.080.99

X 00

转基因食品中gat基因实时荧光PCR检测法

Real-time PCR Detection Method for gat Gene in GMO Food

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

深圳市分析测试协会   发布

团体标准

T/SATA XXX-XXXX

目  次

前    言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 原理	1

4 试剂和材料	1

5 仪器和设备	2

6 检验步骤	2

7 结果判断与表述	2

8 防污染措施	3

9 方法检出限	3

前    言

本标准按照GB/T 1.1给出的规则起草。

本标准由深圳市分析测试协会归口。

本标准主要起草单位：深圳市计量质量检测研究院。

本标准主要起草人：朱成杰，林霖、王坤、曾玮、余灏、张世伟、赖心田、杨国武。

本标准为首次发布。

转基因食品中gat基因实时荧光PCR检测法

范围

本方法适用于食品、饲料中gat基因的定性检测。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682        分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 27403       实验室质量控制规范 食品分子生物学检测

SN/T 1202        食品中转基因植物成分定性PCR检测方法

SN/T 1204        植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法

原理

使用gat基因特异性引物探针，通过实时荧光PCR反应，获得Ct值，根据Ct值判断样品是否检出外源基因gat。

试剂和材料

除另有规定外，本方法中所用试剂均为分析纯，水为符合GB/T 6682的一级水。所有试剂均用无DNA酶污染的容器分装。

### 4.1引物及探针序列

### 4.1.1 内源基因

可使用SN/T 1202或SN/T 1204中内源基因引物探针。

### 4.1.2 外源基因gat

5 ’端引物：5 ’- CAGTACCAGCTCCGAGGTAT -3 ’

3 ’端引物：5 ’- CGAAGAATTTCTTCAGCGTG -3 ’

探针：5 ’-FAM- CCTTCTGCTCACGATAACCTTCCA-BHQ1-3 ’

### 4.2 DNA提取试剂盒。

### 4.3 商业化PCR反应预混液。

仪器和设备

### 5.1实时荧光PCR仪。

### 5.2恒温水浴锅。

### 5.3高速冷冻离心机：离心力18,000 g以上。

### 5.4微量移液器（0.5 μL- 10 μL，10 μL- 100 μL，20 μL- 200 μL，100 μL- 1000 μL）。

### 5.5涡旋振荡器。

### 5.6天平：感量0.001 g。

### 5.7微量紫外分光光度计。

检验步骤

### 6.1 DNA提取

按照商业化DNA提取试剂盒说明书中的要求称取适量的样品，每个样品设置两个平行，按照商业化DNA提取试剂盒说明书操作。

### 6.2 DNA浓度测定

取1 μL DNA溶液，使用微量紫外分光光度计按照dsDNA(双链DNA)计算方式检测浓度。

### 6.3实时荧光PCR反应

### 实时荧光PCR反应体系见表1。

### 表1 实时荧光PCR反应体系

| PCR预混液（2 ×） | 10 μL |
| --- | --- |
| 10 μmol/L上游引物 | 0.4 μL |
| 10 μmol/L下游引物 | 0.4 μL |
| 10 μmol/L 探针 | 0.2 μL |
| DNA | 20-50 ng |
| 灭菌去离子水 | 补充至总体积20 μL |

PCR反应程序：95℃ 15 s； 95℃ 5 s， 60℃ 34 s（读取荧光），40个循环。

### 6.5 实验对照

分别设置阳性对照、阴性对照、PCR空白对照、空白提取对照各一个。以相应物种提取的DNA为阳性对照，以已知不含相应物种提取的DNA为阴性对照，以灭菌去离子水替代DNA加入实时荧光PCR反应体系为PCR空白对照，以灭菌去离子水替代样品进行DNA提取为空白提取对照。

结果判断与表述

### 7.1 质量控制

若以下条件的其中一条不满足要求时，结果视为无效：

阳性对照：荧光通道出现典型的扩增曲线，相应的Ct值＜35.0；

阴性对照：Ct值≥40.0；

PCR空白对照：Ct值≥40.0；

空白提取对照：Ct值≥40.0；

内源基因：Ct值＜30.0。

### 7.2 结果判定

（1）如gat基因的Ct值＜35.0，且质量控制符合要求，则判定为检出外源基因gat。

（2）如gat基因Ct值≥35.0，且质量控制符合要求，则判定为未检出外源基因gat。

7.3 结果表述

检出外源基因gat。

未检出外源基因gat。

防污染措施

检测过程中放置交叉污染的措施按照GB/T 27403中的规定执行。

方法检出限

最低检出限可达0.01 %（w/w）。

_________________________________